## Slide 1: 도로기하구조설계
아우토반 김동수 20627433
김승일 20627488
이상재 20627792
전재문 20627912

## Slide 2: - 목 차 -
현재 교차로의 문제점
현 교차로에서 발생할 수 있는 문제점
현 교차로 도면
교차로 설계시 고려사항
시거
회전반경
도류화
보행자시설
교차로 상충
교차로 개선 설계도면

## Slide 3: 현 교차로 문제점

## Slide 4: 현 교차로 문제점
교차로 내의 넓은 면적에 비해 도로 사용성이 떨어진다.
좌, 우회전에 대한 유도선이 없어 차량의 방향전환에 혼동을 준다.
산업협력단 주차장 진입 차량으로 인해 통행에 영향을 줄 수 있다.
횡단보도가 멀리 있어 학생들의 무단횡단이 야기된다.

## Slide 5: 현 교차로 문제점
☜ 보행자의 무단횡단
차량의 불안전한 좌회전 ☞

## Slide 6: 현 교차로 설계도면

## Slide 7: 평면교차 설계 시 고려요소
상충지점 수, 상충의 면적을 최소화.
가장 타당한 교차 방법을 사용.
회전교통 경로 설치.
복잡한 합류와 분류를 피함.
연속된 상충 점을 격리.
교통량이 많고 빠른 교통 류의 우선권을 줄 것.

## Slide 8: 고려하지 않은 사항
상대속도를 줄일 것.
<교차로내 운행속도가 낮으므로 상대속도를 줄일 필요 없다.>
설계와 교통통제 조화시킬 것.
<낮은 상대속도를 유지하는 교차로는 많은 교통통제설비 불필요.>
이질 교통류를 분리시킬 것.
<교내에는 일반차량이 많으므로 전용차로가 불필요.>

## Slide 9: 교차로의 시거
시거 산정 : 모든 자동차의 운전자가 타 자동차의 위치 및 속도를 파악할 수 있도록 충분한 시거 확보.
비신호 교차로에서 운전자가 불쾌감을 주지 않을 정도의 감속도(a) 2.0m/sec2, 운전자의 인지 반응시간(t) 2초, 속도 조절 시간 1초를 적용한 최소 시거는 약 47m.
비 신호 교차로의 최소 시거
교차로 내에 시거 장애물이 없어 시거 확보됨.
설계 속도 (km/h) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
최소 시거(m) | 25 | 40 | 60 | 85 | 115

## Slide 10: 회전 반경
곡률반경 28m
곡률반경 72m
교차로 곡선의 최소회전 반경 |  |  |  |  | 
회전설계속도(kph) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
최소회전반경(m) | 10 | 24 | 46 | 76 | 111
적정회전반경(m) | 11 | 25 | 45 | 75 | 111
평균주행속도(kph) | 12 | 27 | 35 | 43 | 51

## Slide 11: 도류화
차량과 보행자를 안전하고 질서 있게 이동시킬 목적으로 교통섬을 이용, 상충하는 교통류를 분리.

## Slide 12: 보행자 시설
교차로 내에서 교통의 흐름에 영향을 최소화 하면서 보행자의 안전 고려.
보행자의 보행 속도가 통상 1.2m/sec 임을 고려하여 보행자들이 최단거리로 횡단할 수 있는 횡단보도 설치.

## Slide 13: 설계 교차로의 상충
각 차로의 진행방향을 결정시켜 상충지점을 최소화 함.
교통간의 교차 상충 : 3지점
교통류와 보행자간의 상충 : 7지점

## Slide 14: 평면 교차로 설계 결과

## Slide 15: 평면 교차로 설계 결과

## Slide 16
Thank you~